| ТРОЙНИКИ ТОЧЕНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ | ост 34-42-673-84 |
| --- | --- |

Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) Т ≤ 350 °С

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники точеные равнопроходные из углеродистой стали для трубопроводов атомных электростанций и соответствует требованиям «Правил АЭС».

2. Точеные равнопроходные тройники предназначены для трубопроводов, на которые распространяются «Правила АЭС», а также «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по ПК 1514-72.

Допускается применять точеные равнопроходные тройники на трубопроводах, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по С-81.

3. Конструкция и размеры точеных равнопроходных тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм

| Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход | Размеры присоединяемых труб | D | D1×B×L2 | D2 | L | L1 | l | c | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| 01 | 4 (40) | 10 | 14×2 | 15 | +0,4 | 20 | +1,0 | 11 | +0,18 | 60 | ±3 | 30 | ±1,5 | 20,0 | 5 | 0,08 |
| 02 |  | 15 | 18×2 | 19 |  | 24 |  | 15 |  |  |  |  |  | 18,0 |  | 0,09 |
| 03 |  | 20 | 25×2 | 26 |  | 30 |  | 22 | +0,21 | 70 |  | 35 |  | 20,0 | 8 | 0,13 |
| 04 |  | 25 | 32×2 | 33 | +0,6 | 38 | +1,6 | 29 |  | 90 |  | 45 |  | 26,0 |  | 0,21 |
| 05 |  | 32 | 38×2 | 39 |  | 45 |  | 36 | +0,25 | 100 |  | 50 |  | 27,5 | 10 | 0,45 |
| 06 |  | 50 | 57×3 | 58 |  | 65 |  | 52 | +0,30 | 130 |  | 65 |  | 32,5 | 15 | 1,18 |
| 07 |  | 65 | 76×3 | 77 |  | 88 |  | 71 |  | 180 |  | 90 |  | 46,0 | 20 | 3,62 |

Пример условного обозначения радиопроводного тройника с условными проходами Dу 25 мм на условное давление Ру 4 МПа:

Тройник равнопроходный 25-4        04 ОСТ 34-42-673-84

4. Материал - сталь марки 20

5. Неуказанные предельные отклонения размеров

6. Общие требования к подготовке кромок тройника под сварку с трубопроводом - по 7. Маркировать: товарный знак завода-изготовителя, условный проход и обозначение по настоящему стандарту.

8. Остальные технические требования - по